Техническая спецификация

Аппарат для физиотерапии(модуль ударно-волновой терапии)

Аппарат ударно-волновой терапии– это современный прибор, позволяющий применять терапию с помощью неинвазионных импульсных волн. Импульсные волны представляют собой один из наиболее эффективных способов лечения боли, связанной со скелетно-мускульной системой. В настоящее время боли такого рода на втором месте среди причин  нетрудоспособности.

Аппараты оснащены сенсорным цветным дисплеем блока управления, который значительным образом упрощает пользование аппаратом. Здесь имеется специальный карандаш для более удобного управления сенсорным дисплеем. Прибор сконструирован вертикально, благодаря этому чётко видна информация на дисплее с разных позиций обслуживающего персонала. Помимо того, яркость дисплея можно настроить таким образом, чтобы это соответствовало освещению в помещении  или в медицинском заведении. Информация, отображённая на дисплее,  поведёт вас полным процессом лечения, причём посредством простой задачи параметров с помощью кнопок контактного дисплея и  поворотных кнопок на приборе.

Лечение включается просто и эффективно, следует обозначить диагноз, содержащийся в алфавитно упорядоченной классификации заболеваний или обозначить программу. Конечно же, можно задать любой медицинский параметр посредством простого нажатия кнопок на контактном дисплее. На протяжении всей процедуры лечения аппарат информирует о терапевтическом методе, типе применённого лечения, количестве выданных импульсов, общем количестве  импульсов и оставшихся, о применённой частоте, интенсивности и прочих необходимых данных.

В аппарат в его внутреннюю память,  можно ввести фамилию клиента и прочую соответствующую информацию, и увязать эти данные с предварительно составленными или собственными протоколами. При следующем визите клиента вы просто запросите его фамилию в аппарате и используете предварительно заданное лечение.

## Главные характеристики

## давление до 4 бар

## частота до 15 Гц

## 5.7” цветной сенсорный экран

## Легко транспортируемый: Масса не более 7кг, включая встроенный компрессор

## цветная терапевтическая энциклопедия с анатомическими изображениями

## диагнозы пользователей

## Поставляется с наиболее удобным аппликатором на рынке – пружинный ударно-волновой аппликатор со специальной эргономичной рукояткой

- Многоязычное меню – Программное обеспечение на русском и казахском языках

- Возможность установления программы по урологии.

## Технические параметры

| Дисплей | 5,7” цветной сенсорный экран |
| --- | --- |
| Давление | 1–4 бар |
| Частота | 1–15 Гц |
| Одинарный и постоянный режим | да |
| Пакетный режим | да |
| Питание | 230 V / 50–60 Hz, 115 V / 50–60 Hz |
| Размеры - основной блок | 320 × 190 × 280 мм (аппарат + компрессор) |
| Масса основного блока бeз аксессуарoв не более | 7кг (аппарат + компрессор) |
| Класс безопасности согласно MDD 93/42/EEC | IIb |
| Класс стандарта защиты оборудования | II (согласно IEC 536) |

Комплект поставки: Аппарат для физиотерапии (модуль ударно-волновой терапии). Включает: основной прибор с 5.7" цветным сенсорным экраном - 1 шт., аппликатор - 1 шт., фокусирующий датчик 15ммм - 1 шт., мультифокусирующий датчик 9мм - 1 шт., мультифокусирующий датчик 15мм - 1 шт., стилус для управления на сенсорном дисплее - 1 шт., гель 300 мл - 1 шт.